|  | ДВЕ кофемолки | € 6.430,00 |
| --- | --- | --- |
|  | ОДНА кофемолка | € 6.165,00 |
|  | Малогабаритная, супер автоматическая эспрессо и капучино кофемашина, с возможностью приготовления растворимых напитков. Оснащена запатентованной технологией Smart Boiler, которая увеличивает производительность бойлера по пару и горячей воде более чем на +30%. Специально разработанная съемная кофейная группа, позволяющая добиваться оптимальной экстракции напитка при использовании разнообразных кофейных смесей. Эксклюзивная запатентованная система вспенивания молока Milk Precision System (MilkPS), с возможностью настройки различной температуры молока для каждого напитка отдельно; позволяет приготовить слоистые напитки; емкость с молоком может быть расположена ниже уровня машины под барной стойкой (молочная помпа может закачивать молоко на высоту до 1 метра). 1 кран раздачи кипятка. Регулировка высоты диспенсера по высоте от 80 до 180 мм. |
| Производительность: |  |  |  |
| Кофе (2x30мл / час) |  | 200 |
| Капучино ((150 мл.) чаш/час) | 140 |
| Прогрев молока (литров/час) | 140 |
| Горячая вода (литров/час) | 18 |
| Технические параметры |  |  |  |
| Количество кнопок напитков (“2x” благодаря кнопке Shift) |  | 8 или 2x7 |
| Кран раздачи кипятка |  |  | 1 |
| Клавиши подачи горячей воды |  |  | 2 |
| Cappuccinomatic с системой MilkPS |  |  | ДА |
| Регулировка высоты диспенсера по высоте | ДА |
| Диаметр рабочего цилиндра группы (mm) | 42 или 48 в зависимости от модели |
| Наличие технологии Smart boiler |  |  | ДА |
| Бойлеры |  |  | 1+1 |
| Объем бойлеров (литров) |  |  | 0.9+1.1 |
| Кофемолки |  |  | 1 или 2 в зависимости от модели |
| Бункер для кофе |  |  | 1 или 2 в зависимости от модели |
| Объем бункера для кофе (кг) |  |  | 0.6 или 2x0.6 в зависимости от модели |
| Габариты, подключение: |  |  |  |
| Ширина x Глубина x Высота (mm) |  |  | 350 x 630 x 670 |
| Вес (kг) |  |  | 48,5 |
| Подключение (электр.) 220V ~ 50Hz (W) |  |  | 2000 - 2300 |
| Accessories |  |
| Комплект смарт карт для контроля продаж (1+1+12) |  | € 400,00 |
| Набор для сброса кофе отходов во внешний контейнер |  | € 220,00 |